составлением актов согласно Норм пожарной безопасности «Шкаф пожарный. Общие требования. Методы испытаний НПБ 151-96».

2.10. Организует перемотку на новую складку пожарных рукавов пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода не реже одного раза в 6 месяцев в соответствии с п.1.7.3 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93.

2.11. Организует обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС) в соответствии с п. 96 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03: специально обученным персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

2.12. Ведет эксплуатационную документацию на АУПС:

- годовой план-график регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту ( ТО и ППР ) автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) в соответствии с п. 1.8.1. ППБ 01-93;

-инструкция по эксплуатации и применению АУПС (предоставляется при вводе в эксплуатацию организацией, монтирующей установку);

-инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности (срабатывании) установки АУПС;

-журнал учета работ по ТО и ППР установки;

-журнал учета неисправностей установки;

-должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала;

-договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии).

2.13. Имеет техническую документацию на систему автоматической пожарной сигнализации (АУПС) в соответствии с Правилами технического содержания  установок пожарной автоматики РД 009-01-96,  согласно которой техническая документация на АУПС включает в себя :

-акт приемки установки в эксплуатацию (с исполнительной документацией, схемой монтажа, актами испытаний и замеров);

-паспорта на технические средства установки;

-ведомость смонтированного оборудования.

2.14. Разрабатывает и доводит до ответственных лиц инструкцию о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС) о пожаре и неисправности УАПС, в соответствии с п.1.8.2. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93, проверяет ее соблюдение.

2.15. Отвечает за приобретение и ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения по нормам в соответствии с п. 108 и приложением

№ 3 ППБ 01-03:

2.15. 1. Организует перезарядку огнетушителей в установленные сроки.

2.15.2. Организует техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации".

2.15.3. Ведет документацию на огнетушители в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ -166-97:

-расчет потребности в огнетушителях;

-инструкции по применению и техническому обслуживанию огнетушителей;

-паспорт на каждый огнетушитель;

-журнал технического обслуживания огнетушителей;

-журнал учета огнетушителей.